NÁVOD K MONTÁŽI

DŘEZOVÁ BATERIE SE SPRCHOU

Obsah balení:

- Dřezová baterie se sprchou

- Upevňovací sada

- Ohebné připojovací hadice

- Ohebná spojovací hadice, popř. 
trubka se závitem s přívodní hadicí

- Vysouvací hadice sprchy s protizávažím

Montáž

Upozornění: Před montáží si pozorně přečtěte návod k montáži. Vezměte prosím na vědomí, že při chybné montáži je záruka – zejména na následné škody – vyloučena.

POZOR!

Na začátku montáže zastavte přívod vody. Neuposlechnutí tohoto pokynu může vést ke hmotným škodám.

- Obě připojovací hadice [9] rukou pevně našroubujte do příslušného otvoru baterie.

POZOR! Dbejte, aby spojovací hadice [9] byly zašroubované a utažené jenom rukou.

V žádném případě nepoužívejte kleště ani francouzský klíč. Jinak může dojít k poškození výrobku.

- Volný konec hadice sprchy [8] prostrčte shora tělem baterie.

- Spojovací hadici [4] i připojovací hadice [9] našroubujte na baterii a rukou dotáhněte.

- Trubku/trubky se závitem [5] zašroubujte až po doraz do těla baterie a sejměte šroubovou spojku/šroubové spojky [6].

- Do drážky na spodní straně baterie vložte silikonové těsnění [1] a baterii nasaďte do otvoru v dřezu.

- Zespod dřezu nasaďte na trubku/trubky se závitem [5] nejprve červenou upevňovací destičku [2] a pak upevňovací destičku [3].

- Šroubovou spojku/šroubové spojky [6] nyní našroubujte na trubku/trubky se závitem [5] a plochým klíčem ji/je dotáhněte, aby baterie pevně seděla na dřezu.

- Spojovací hadici [4] (těsnění [7] je již nasazené) sešroubujte dohromady s hadicí sprchy [8].

- Větší těsnění hadice sprchy [8] vložte mezi sprchu [11] a hadici sprchy [8] a oba díly sešroubujte k sobě.

- Protizávaží [10] upevněte na hadici sprchy [8] pod dřezem tak, aby sprchu [11] bylo možné dostatečně vysunout z baterie a zároveň aby se dobře zasouvala zpět.

- Obě připojovací hadice [4] upevněte s osazeným těsněním na rohové ventily.

- Dbejte, aby byla správně připojená studená a teplá voda (vyzkoušejte!).

Obsluha

Upozornění: Nejprve důkladně propláchněte přívodní potrubí, abyste odstranili starou vodu a případné usazeniny.

# Text boxes

CZ

Legenda